附件1

DB

广州市公共服务类地方标准

DB4401/T XXX—2019

2019-XX-XX发布                                       2019-XX-XX实施

广州市市场监督管理局 发布

# 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009的规定编写。

本标准由广州市商务局提出并归口。

本标准主要起草单位：广州市商务局、广州市标准化研究院、广州市产业招商投资促进会。

本标准主要起草人：杨晓峰、冯文希、龚元、张颖、王昱昕、黄薇、何仲强、王山。

本标准为首次发布。

# 商务楼宇等级评定规范

## 范围

本标准规定了商务楼宇等级评定的术语和定义、总体要求、评定体系、评定流程和评定要求。

本标准适用于广州市范围内的商务楼宇等级评定。

## 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 18883  室内空气质量标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 18973-2016 旅游厕所质量等级的划分与评定

GB/T 20299.3  建筑及居住区数字化技术应用 第3部分：物业管理

GB/T 20647.9  社区服务指南 第9部分:物业服务

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

DBJ 440100/T 210  消防安全重点单位消防安全管理规范

OHSAS 18000  职业健康安全管理体系

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

商务楼宇

为各种商务活动提供办公空间的建筑物（包含商住两用建筑物，不含工业园区）及其附属设施。

## 总体要求

### 4.1  参评基本条件

4.1.1  各参评的商务楼宇应坐落在广州市，有明确的产权归属。业主(或授权经营单位)、物业管理公司的登记注册地在本市并依法纳税，同时应满足以下条件：

a）单一业主商务楼宇以楼宇业主（或其授权经营单位）作为申报主体发起申请；

b）多业主的商务楼宇，应由楼宇内的业主协商一致后，由业主代表（或业主代表授权经营单位）作为申报主体发起申请；

c）其他业权分散以及无业主发起申报的商务楼宇，可由楼宇物业管理公司作为申报主体发起申请。

4.1.2  各参评的商务楼宇应符合本标准第6章的每一必备项目的要求。必备项检查时，逐项确认达标后，再按本标准中的评价体系和评价方法，对照第7章的评分要求进入后续打分程序。

### 4.2  评价体系和评价方法

#### 4.2.1  评定指标及分值

商务写字楼等级评定满分为100分，评定指标和权重设置为：楼宇设施（30分）、楼宇运营（25分）、楼宇招商（25分）、社会经济贡献（20分）四个分项。

#### 4.2.2  等级划分

参评项目评定等级应按评价项目总分确定，本标准将商务楼宇划分为“超甲级”和“甲级”两个等级，各等级所需最低分值应符合下列规定：

- “超甲级”总分不低于90分；

- “甲级”总分不低于80分。

## 评定流程

#### 评定流程按主管部门发出的申报指南规定。

## 必备检查项目

必备项目检查项应符合表1中的每一项规定。

表1  必备项目检查项

| 序号 | 项目 | 是否达标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务楼宇在完成竣工验收并投入使用满一年。 |  |
| 2 | 商务办公面积 | 超甲级不少于30000平方米。 |  |
|  |  | 甲级不少于10000平方米。 |  |
| 3 | 两年内（新建商务楼宇一年内）无重大安全责任事故。 |  |
| 4 | 申请评价的商务写字楼应具备完整合规的建设、运营服务图纸及文件资料档案。 |  |
| 5 | 有消防应急预案。 |  |
| 6 | 年平均租金不低于每月100元/㎡（不含物业管理费）。 |  |

## 评定要求

评分要求应符合表2的规定。

- 表2 评分要求

| 序号 | 评定项目及各项满分分值 | 定量指标 | 分值 | 计分栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、楼宇设施（30分） |
| 1 | 交通条件 （3分） | 临近城市环路、便捷的城市主干道，方便到达的1分。 | 1 |  |
|  |  | 商务楼宇红线范围800m内不少于5条公交线路站点的1分。 | 1 |  |
|  |  | 商务楼宇红线范围距地铁站步行距离1000m以内的1分。 | 1 |  |
| 2 | 周边配套 （2分） | 周边综合配套设施与服务完善，商务楼宇红线范围周边200m内具有如公寓、商住、星级酒店、休闲娱乐及购物中心等配套设施。配套设施2项以上 | 2 |  |
|  |  | 周边综合配套设施与服务完善，商务楼宇红线范围周边500m内具有如公寓、商住、星级酒店、休闲娱乐及购物中心等配套设施。 | （1） |  |
| 3 | 场地规模 （3分） | 办公面积 | 50000 m2以上 | 2 |  |
|  |  |  | 20000 m2（含）～50000m2 | （1） |  |
|  |  |  | 10000 m2（含）～20000m2 | （0.5） |  |
|  |  |  | 10000 m2以下 | （0） |  |
|  |  | 楼层高度 | 20层及以上 | 1 |  |
|  |  |  | 20层以下 | （0） |  |
| 4 | 办公空间 （3分） | 净高不少于2.7m。 | 1 |  |
|  |  | 办公区域隔音效果好，光线充足。 | 1 |  |
|  |  | 用户可灵活布置工作空间和调整空间布局。 | 1 |  |
| 5 | 客梯 （3.5分） | 客梯数量 | 按写字楼建筑面积计算，每部电梯服务面积不超过4500m2，或平均等候时间不超过30s，客货分离。 | 3 |  |
|  |  |  | 按写字楼建筑面积计算，每部电梯服务面积不超过5000m2，或平均等候时间不超过35s，客货分离。 | （2） |  |
|  |  |  | 按写字楼建筑面积计算，每部电梯服务面积不超过6000m2。 | （1） |  |
|  |  | 电梯厅装饰精致，照明充足；与货梯厅相分离。 | 0.5 |  |
| 6 | 停车位 （3分） | 停车位总量 | 250个及以上 | 1 |  |
|  |  |  | 150-250个 | （0.5） |  |
|  |  | 每万平方米停车位 | 35个及以上 | 1 |  |
|  |  |  | 35个以下 | （0） |  |
|  |  | 停车场指引清晰，卫生干净整洁。 | 1 |  |
| 7 | 便利设施 （2.5分） | 标识标牌：指引清晰，用规范的中英文同时表示。 | 1 |  |
|  |  | 无障碍设施：在大堂主要出入口有无障碍通道、卫生间有无障碍设施、无障碍标示标牌清楚且位置明显。每项0.5分 | 1.5 |  |
| 8 | 绿色节能 （2分） | 获得美国LEED体系是国际性绿色建筑认证，或按GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》取得认证 | 1 |  |
|  |  | 绿地率不小于建筑占地面积的10%的，或在公共区域配置足够的绿植。 | 1 |  |
| 9 | 建筑装饰、特色 （4分） | 建筑外立面时尚、美观， 风格独特； | 1 |  |
|  |  | 大堂相对独立，高度不低于9米，装饰华丽舒适，空间敞亮； | 1 |  |
|  |  | 楼道地面采用高级石材或其他高档材料， 吊顶采用高档吸音材料； | 1 |  |
|  |  | 大堂、楼道等室内空间配置绿植、艺术装饰品，格调高雅美观。 | 1 |  |
| 10 | 智能化设施 （7分） | 信息化应用系统 | 包括公共服务智能卡应用系统、物业管理系统、信息化设施运行管理系统、信息安全管理系统。每项0.2分。 | 0.8 |  |
|  |  | 智能化集成系统 | 包括智能化信息集成（平台）系统、集成信息应用系统。每项0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 信息设施系统 | 信息接入系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统。每项0.4分。 | 2.4 |  |
|  |  | 建筑设备管理系统 | 建筑设备监控系统：监控的设备范围包括空气调节及通风、给水排水、供配电、照明、电梯等。每类监控设备0.2分。 | 1 |  |
|  |  | 公共安全系统 | 火灾自动报警系统、安全技术防范系统（包括入侵报警、视频安防监控、访客对讲等，按国家标准配置）、停车场管理系统、安防综合管理平台或系统。每项0.1分。 | 0.4 |  |
|  |  | 机房工程 | 包括信息接入机房、有限电视前端机房、信息设施系统总配线机房、信息网络机房、消防控制房、安防监控中心、智能化设备间（弱电间）等。每项0.2分。 | 1.4 |  |
|  | 二、楼宇运营（25分） |
| 11 | 物管资质 （3分） | 物业公司通过ISO 9001质量管理体系认证。 | 1 |  |
|  |  | 物业公司通过ISO14001或GB/T 24001环境管理体系认证。 | 1 |  |
|  |  | 物业公司通过OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证。 | 1 |  |
| 12 | 人员要求 （3分） | 物业服务人员着装整齐统一、仪容、仪表及礼仪大方、自然、得体，服务用语标准规范。 | 1 |  |
|  |  | 商务楼宇运营单位高管人员具有本科及以上学历或从业时间不少于10年。 | 1 |  |
|  |  | 前台服务人员可用外语进行沟通交流。 | 1 |  |
| 13 | 日常运营 （9分） | 特种设备 | 特种设备应由具备维保资质的单位从事维修保养，其中电梯由具备《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》的单位从事维修保养，维保合同有效。 | 1 |  |
|  |  | 消防安全 | 消防安全管理应符合我国相关法律法规，和广州市地方技术规范DBJ440100/T 210的规定并提供相应的记录。 | 1 |  |
|  |  | 安防 | 公共区域配置有闭路电视监控系统，进行实时的治安监控。 | 1 |  |
|  |  |  | 楼宇配置智慧安全保障系统，多渠道采集公共安全的运行数据资源（如出入控制系统、出入数据采集系统等） | 1 |  |
|  |  | 外判资质 | 设备运行、维护保养实行岗位责任制。设备运行、维护保养、修理档案记录完整、存取方便的1分。 | 1 |  |
|  |  |  | 设备操作、维护保养、修理、管理的第三方机构须具备合规的资质证书的1分。 | 1 |  |
|  |  | 公共卫生 | 卫生间干净、整洁、明亮，整体装修精致，卫生用品供应及时，卫生等符合GB/T 18973-2016的规定。 | 1 |  |
|  |  |  | 卫生间、公共区域有完整的卫生清洁记录。 | 0.5 |  |
|  |  |  | 设置集中的垃圾处理中心，对垃圾进行分类与处理，对环境不造成二次污染。 | 1 |  |
|  |  |  | 控烟措施符合《广州市控制吸烟条例》的规定，并设立专门室外吸烟区。 | 0.5 |  |
|  |  | 投诉处理 | 有客服中心24小时值班电话，及时应答。 | 0.5 |  |
|  |  |  | 有完整清晰的投诉处理记录台账，投诉处理率100%。 | 0.5 |  |
| 14 | 楼宇服务 （5分） | 客户交流服务 | 楼宇有自己的线上线下交流载体，交流服务应以客户需求为重点，涵盖业主和访客；线上可包括但不限于微信公众号等，与业主、客户的社群，也可以是提供智慧办公小程序、APP等服务平台；线下交流载体可以是交流空间、楼宇图书室、英语角等物流空间，也可以是定期举办的优质交流活动。 | 1 |  |
|  |  | 国际会议会务 | 配套国际会议中心，能提供国际会议/会展服务，有专属配套的具备远程视频文件同步传输、同声传译设施设备的开放共享会议室。 | 1 |  |
|  |  | 定制商务服务 | 为入驻企业提供定制的管家式商务服务，如商务秘书、安保、保洁、绿植、办公集采和设备租赁、信息化、商务出行等。 | 1 |  |
|  |  | 政务支持服务 | 为入驻企业提供商事登记、消防、公共安全、财税、法务、党务学习等网络或实体公共服务，包括服务窗口、服务站点、服务平台和党支部等。 | 1 |  |
|  |  | 楼内生活服务 | 为入驻企业的员工提供日常需要的服务设施或服务接口，例如：餐饮店、咖啡厅、茶楼、便利店、洗衣店、医疗服务等。在本商务写字楼及附属建筑中生活服务设施不小于3项得1分。 | 1 |  |
| 15 | 客户满意度 （3分） | 由专家抽查收集客户意见，调查、收集和分析客户对楼宇服务效果评价。 | 90%及以上； | 3 |  |
|  |  |  | 80%（含）～90%； | （2） |  |
|  |  |  | 70%（含）～80%； | （1） |  |
|  |  |  | 70%以下 | （0） |  |
| 16 | 升级维护 （2分） | 近两年内（新建的楼宇一年内），每年设备设施升级维护投入资金总额超过100万元的。 | 2 |  |
|  |  | 近两年内（新建的楼宇一年内），每年设备设施升级维护投入资金总额超过50万元，未达到100万元的。 | （1） |  |
|  |  | 近两年内（新建的楼宇一年内），每年设备设施升级维护投入资金总额未达到50万元的。 | （0） |  |
|  | 三、楼宇招商（25分） |
| 17 | 年平均入驻率 （5分,全年入驻企业或机构的面积占楼宇面积总量的百分比） | 95%及以上； | 5 |  |
|  |  | 90%（含）～95%； | （3） |  |
|  |  | 80%（含）～90%； | （2） |  |
|  |  | 80%以下的。 | （0） |  |
| 18 | 月平均租金水平 （5分,不含物管费用） | 150元/m2及以上 | 5 |  |
|  |  | 130元/m2（含）～150元/m2； | （4） |  |
|  |  | 120元/m2（含）～130元/m2； | （3） |  |
|  |  | 110元/m2（含）～120元/m2； | （2） |  |
|  |  | 100元/m2（含）～110元/m2； | （1） |  |
| 19 | 客户认可度 （5分，连续进驻年限在5年以上且租赁面积达200㎡的优质企业，或租赁面积达800㎡及以上的企业） | 5家及以上 | 5 |  |
|  |  | 3家（含）～5家 | （3） |  |
|  |  | 1家（含）～3家的 | （1） |  |
|  |  | 1家以下的 | （0） |  |
| 20 | 在地注册率 (5分，指在广州市当地注册、登记的企业或机构） | 90%及以上的 | 3 |  |
|  |  | 80%（含）～90% | （2） |  |
|  |  | 70%（含）～80% | （1） |  |
|  |  | 70%以下 | （0） |  |
| 21 | 客户状况 （5分） | 世界500强企业、中国500强企业、上市公司、行业排名前三的企业。 （500强企业指上年度美国《财富》世界企业500强、中国企业联合会及中国企业家协会公布的中国企业500强在本市注册成立的具有独立法人资格的企业或直属派驻机构） | 不少于5家或使用面积不少于30% | 3 |  |
|  |  |  | 3〜4家或使用面积不少于20% | （2） |  |
|  |  |  | 1〜2家或使用面积不少于10% | （1） |  |
|  |  | 领事机构、“老字号”企业、“独角兽”企业、“高精尖”企业、以及注册资本在1亿元人民币（或外资企业注册资本1000万美元）以上的企业。 | 2家及以上 | 2 |  |
|  |  |  | 1家（含）～2家 | （1） |  |
|  |  |  | 1家以下的 | （0） |  |
|  | 四、社会经济贡献（20分） |
| 22 | 纳税总额 （4分，指商务楼宇内企业年度纳税总额） | 2亿元及以上 |  | 4 |  |
|  |  | 1.5亿元(含)～2亿元 |  | （3） |  |
|  |  | 1亿元(含)～1.5亿元 |  | （2） |  |
|  |  | 8千万元(含)～1亿元 |  | （1） |  |
|  |  | 8千万元以下 |  | （0） |  |
| 23 | 纳税大企业数量 （5分，指年纳税500万元以上企业数量） | 10家及以上的 |  | 5 |  |
|  |  | 8（含）～10家 |  | （4） |  |
|  |  | 5（含）～8家 |  | （3） |  |
|  |  | 3（含）～5家 |  | （2） |  |
|  |  | 1（含）～3家 |  | （1） |  |
|  |  | 1家以下 |  | （0） |  |
| 24 | 纳税强度 （3分，指办公部分单位面积纳税额） | 5000元及以上 |  | 3 |  |
|  |  | 3000元（含）～5000元 |  | （2） |  |
|  |  | 2000元（含）～3000元 |  | （1） |  |
|  |  | 2000元以下 |  | （0） |  |
| 25 | 就业人数 （3分，指在商务楼宇内就业的人数） | 2000人及以上 |  | 3 |  |
|  |  | 500人（含）～2000人 |  | （2） |  |
|  |  | 500人以下 |  | （0） |  |
| 26 | 社区互动 （3分，指当年与政府部门组织联合开展的消防、环保、扶贫等公益性活动主题活动） | 5次及以上 | 3 |  |
|  |  | 3次（含）～5次 |  | （2） |  |
|  |  | 1次（含）～3次 |  | （1） |  |
| 27 | 行业互动（2分） | 楼宇举办或参与国际国内行业招商、参展、建设、管理、服务技术交流推广活动。 | 1.5 |  |
|  |  | 向广州市政府有关部门、所在区政府提供楼宇运行有关数据和信息，每年不少于1次。 | 0.5 |  |

附件2

标准征求意见反馈表

标准名称：广州市地方标准《商务楼宇等级评定规范 》

| 标准章节、条款 | 修改意见 |
| --- | --- |
| 意见建议反馈人 （以个人名义提出的，需写明自己的姓名；以单位名义提出的，并填写单位名称并加盖单位公章） |  |
| 联系人和 联系电话 |  |

# Text boxes

商务楼宇等级评定规范

(征求意见稿)